## Slide 8
Pb_box = new G4Box("Pb_cal", 10. * cm, 10. * cm, 1. * cm);
Pb_mat=nist->FindOrBuildMaterial("G4_Pb");
Pb_log = new G4LogicalVolume(Pb_box, Pb_mat,"Pb_cal_log");
G4VisAttributes* CGreen = new G4VisAttributes(G4Colour(0.0,1.0,0.0));
Pb_log->SetVisAttributes(CGreen);

## Slide 9
G4ThreeVector Transport(0, 0, -3. * cm);
G4RotationMatrix* RM = new G4RotationMatrix(0, 0, 0);
G4Tubes* cyl = new G4Tubes(“Cylinder”, 0, 50*mm, 50*mm,0,twopi);
G4Box* box = new G4Box(“Box”, 20*mm, 30*mm, 40*mm);
G4UnionSolid* union = new G4UnionSolid(“Box+CylinderMoved”, box, cyl, RM, Transport);
G4IntersectionSolid* intersection = new G4IntersectionSolid(“Box*CylinderMoved”, box, cyl , RM, Transport);
G4SubtractionSolid* subtraction = new G4SubtractionSolid(“Box-CylinderMoved”, box, cyl, RM, Transport);

## Slide 10
Pb_pvpl = new G4PVPlacement(ZERO_RM, Pb_vect, Pb_log, "Pb_cal_pvpl", world_log, 0, false, 0);
Pb_box = new G4Box("Pb_cal", 10. * cm, 10. * cm, 1. * cm);
Pb_log = new G4LogicalVolume(Pb_box, Pb_mat,"Pb_cal_log");
G4RotationMatrix* ZERO_RM = new G4RotationMatrix(0, 0, 0);
G4ThreeVector Pb_vect = G4ThreeVector(0, 0, 0);

## Slide 12
Этот метод является чисто виртуальным в наследуемом классе G4VUserDetectorConstruction и возвращает указатель на физический объём. Этот указатель должен указывать на материнский объём с привязанными к нему всеми дочерними объёмами, используемыми в геометрии.
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
{
…
…
…
return new G4PVPlacement(0, G4ThreeVector(), world_log, "world_pvpl", 0, false, 0);
}

## Slide 14
Специальный тип G4PVParameterised: G4PVDivision

## Slide 15
Материнский объём полностью заполняется копиями дочернего объёма той же формы.
(копирование)
Разбиение материнского объёма на копии дочернего объёма может реализовываться:
1. Вдоль одной из координатных осей X, Y, Z.
2. Вдоль радиального направления ().
3. По азимутальному углу.
Конструктор физического объёма с копиями

## Slide 16
Особенности и ограничения
Смещение «offset» реализуется только для заполнения цилиндра (G4Tubs) и конуса (G4Cons).
Внутри любой копии может быть реализовано своё разбиение.
Внутри любой копии могут располагаться обычные объёмы при условии отсутствия пересечений с материнским объёмом или другими копиями.
При радиальном разбиении внутри копии не могут располагаться другие объёмы.
Внутри любой копии не могут располагаться параметризованные объёмы.

## Slide 17
проект Detector_Replica

## Slide 18
1. Разбиение вдоль одной из координатных осей X, Y, Z (kXAxis, kYAxis, kZAxis).
Локальная система координат располагается в центре каждой копии.
Смещение «offset» НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ.
Расположение центра каждой копии:
- число копий;
- номер копии;
Пример определения материнского объёма (Geometry.cc)
Si_box = new G4Box("Si_vol", 10. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_log = new G4LogicalVolume(Si_box, world_mat,"Si_vol_log");
Si_vect = G4ThreeVector(0, 0, 2.*cm);
Si_pvpl = new G4PVPlacement(ZERO_RM, Si_vect, Si_log, "Si_vol_pvpl", world_log, 0, false, 0);
Пример определения дочернего объёма и размещения его 10 копий вдоль оси X в материнском объёме (Geometry.cc)
Si_det_box = new G4Box("Si_det_vol", 1. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_det_log = new G4LogicalVolume(Si_det_box, Si_mat,"Si_det_vol_log");
Si_det_pvpl= new G4PVReplica("Si_det_vol_pvpl", Si_det_log, Si_log, kXAxis, 10, 2.*cm);
(проект Detector_Replica)

## Slide 19
2. Разбиение вдоль радиального направления kRAxis (секции цилиндра, конуса).
Локальная система координат совпадает с системой координат материнского объёма.
Смещение «offset» должно совпадать с внутренним радиусом материнского объёма.
Расположение (радиальное) центра каждой копии:
- номер копии;
2. Разбиение по азимутальному углу kPhi (угловые секции цилиндра, клиновидные секции конуса).
Локальная система координат вращается в соответствии с направлением биссектрисы угла, характеризующего угловой размер каждой копии.
Смещение «offset» должно совпадать с начальным азимутальным углом материнского объёма.
Расположение (угловое) центра каждой копии:
- номер копии;

## Slide 20
Пример разбиения по азимутальному углу
Описание материнского объёма
Описание дочернего объёма и размещение его 6 копий в материнском объёме с использованием разбиения по азимутальному углу

## Slide 21
(контейнеры для логических объёмов)
классом
Контейнер позволяет
Класс G4AssemblyVolume

## Slide 23
(проект AssemblyHit)
Geometry.cc
Geometry : public G4VUserDetectorConstruction
Метод
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
Класс
Si_mat=nist->FindOrBuildMaterial("G4_Si");
Si_det_box = new G4Box("Si_det_vol", 1. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_det_log1 = new G4LogicalVolume(Si_det_box, Si_mat,"Si_det_vol_log1");
Создание логического объёма для размещения в контейнере логических объёмов
Создание пустого контейнера логических объёмов, его заполнение
assemblyDetector = new G4AssemblyVolume();
G4RotationMatrix* assembly_RM = new G4RotationMatrix(0, 0, 0);
G4ThreeVector assembly_vector = G4ThreeVector(0, 0, 0.*cm);
assemblyDetector->AddPlacedVolume(Si_det_log1, assembly_vector, assembly_RM);
G4RotationMatrix* assembly_RM1 = new G4RotationMatrix(0, 0, 0);
assembly_RM1->rotateX(45.*deg); assembly_RM1->rotateY(45.*deg); assembly_RM1->rotateZ(45.*deg); assembly_vector.setZ(3.*cm);
assemblyDetector->AddPlacedVolume(Si_det_log1, assembly_vector, assembly_RM1);
G4RotationMatrix* assembly_RM2 = new G4RotationMatrix(0, 0, 0);
assembly_RM2->rotateX(10.*deg); assembly_RM2->rotateY(20.*deg); assembly_RM2->rotateZ(30.*deg); assembly_vector.setZ(6.*cm);
assemblyDetector->AddPlacedVolume(Si_det_log1, assembly_vector, assembly_RM2);

## Slide 24
(проект AssemblyHit)
Размещение заполненного контейнера логических объёмов в материнском объёме
G4RotationMatrix* assembly_RM = new G4RotationMatrix(0, 0, 0);
G4ThreeVector assembly_vector = G4ThreeVector(0, 0, 0.*cm);
assembly_vector.setZ(5.*cm);
assemblyDetector->MakeImprint(world_log, assembly_vector, assembly_RM);
Физические объёмы генерируются при вызове метода MakeImprint.
Имена объёмов генерируются в следующем формате:
WWW – номер контейнера
XXX – номер размещения контейнера
YYY – имя размещаемого логического объёма
ZZZ – индекс логического объёма в контейнере (порядковый номер заполнения контейнера)

## Slide 25
Параметризованные объёмы – это возможность размещения копий объёмов, которые могут различаться по размерам, форме или материалам.
Пользователь должен определить материнский объём, в котором будут располагаться параметризованные объёмы.
Мир не может быть параметризован.
Материнский объём должен быть определён логическим или физическим.
Форма, размер, материал и положение копий в материнском объёме параметризуются как функция номера копии.
Пользователь должен написать свой класс – наследник G4VPVParameterisation и определить в нём необходимые свойства объёма.
Заданная пользователем параметризация используется при создании физических объёмов во время выполнения программы.

## Slide 26
Конструктор физического объёма с параметризованными копиями
Одномерная параметризация возможна вдоль одной из координатных осей X, Y, Z (kXAxis, kYAxis, kZAxis).
Трёхмерная параметризация задаётся при kUndefined.
Копии размещённых объёмов не должны пересекаться с материнским объёмом и друг с другом

## Slide 27
Положение копии в материнском объёме (чисто виртуальный метод)
Размер
Форма
Материал
Константные функции не могут изменять объект, на котором вызывается, а также модифицировать нестатические элементы данных или вызывать какие-либо функции-члены, которые не являются константами.

## Slide 28
проект Detector_Parameterisation

## Slide 29
ПРОЕКТ “Detector_Parameterisation”.
Материнский объём
Si_det_box2 = new G4Box("Si_det_box2", 1. * cm, 1. * cm, 10. * cm);
Si_det_log2 = new G4LogicalVolume(Si_det_box2, Si_mat,"Si_det_log2");
Параметризуемый объём
small_det_box = new G4Box("small_det_box", 1. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
small_det_log = new G4LogicalVolume(small_det_box, Si_mat,"small_det_log");
Пользовательский класс с методами:
ComputeDimensions, ComputeTransformation, ComputeSolid, ComputeMaterial
G4VPVParameterisation* Si_det = new Si_det_Parameterisation();
Размещение параметризованных копий объёма в материнском объёме
small_det_pvpl= new G4PVParameterised("small_det_pvpl", small_det_log, Si_det_log2, kZAxis, 10, Si_det);

## Slide 30
Параметризация положения копий в материнском объёме.
void Si_det_Parameterisation::ComputeTransformation (const G4int copyNo, G4VPhysicalVolume* physVol) const
{
G4double Xposition= 0.* cm;
G4double Yposition= 0.* cm;
G4double Zposition= 0.* cm;
Zposition = -9.*cm + (2.*cm)*copyNo;
G4ThreeVector origin(Xposition,Yposition,Zposition);
physVol->SetTranslation(origin);
physVol->SetRotation(0);
}
Параметризация размера.
void Si_det_Parameterisation::ComputeDimensions (G4Box& Si_det_box, const G4int, const G4VPhysicalVolume*) const
{
G4double XhalfLength = 1.* cm;
G4double YhalfLength = 1 * cm;
G4double ZhalfLength = 1.* cm;
Si_det_box.SetXHalfLength(XhalfLength);
Si_det_box.SetYHalfLength(YhalfLength);
Si_det_box.SetZHalfLength(ZhalfLength);
}

## Slide 31
G4PVDivision
Вариант 1 конструктора физического объёма с копиями
Размер размещаемых копий вычисляется как:

## Slide 32
G4PVDivision
Вариант 2 конструктора физического объёма с копиями
Число размещаемых копий вычисляется как: int(

## Slide 33
Вариант 3 конструктора физического объёма с копиями
G4PVDivision
nDivisions копий с толщиной width

## Slide 34
G4PVDivision
Размещение копий в материнском объёме с использованием GPVDivision во многом совпадает с размещением через G4PVReplica.
Копирование возможно только вдоль одной оси (kXAxis, kYAxis, kZAxis) или вдоль радиального направления (kRho) или по азимутальному углу (kPhi).
Форма размещаемых копий должна совпадать с формой материнского объёма.
Отличия от использования G4PVReplica:
Возможны зазоры между материнским и дочерними объёмами
При инициализации физического объёма через GPVDivision автоматически рассчитывается параметризация.
Поэтому размеры копии, заданные для соответствующего логического объёма, вычисляются снова в методе
G4VParameterisation::ComputeDimension() в соответствии с параметрами конструктора.

## Slide 35
ПРОЕКТ “Division”.
Материнский объём
world_mat = nist->FindOrBuildMaterial("G4_AIR");
Si_box = new G4Box("Si_vol", 10. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_log = new G4LogicalVolume(Si_box, world_mat,"Si_vol_log");
Si_vect = G4ThreeVector(0, 0, 2.*cm);
Si_pvpl = new G4PVPlacement(ZERO_RM, Si_vect, Si_log, "Si_vol_pvpl", world_log, 0, false, 0);
Параметризуемый объём
Si_mat=nist->FindOrBuildMaterial("G4_Si");
Si_det_box = new G4Box("Si_det_vol", 1. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_det_log = new G4LogicalVolume(Si_det_box, Si_mat,"Si_det_vol_log");
Размещение параметризованных копий объёма в материнском объёме
Si_det_pvpl= new G4PVDivision("Si_det_vol_pvpl", Si_det_log, Si_log, kXAxis, 5, 0); //Вариант 1
//Si_det_pvpl= new G4PVDivision("Si_det_vol_pvpl", Si_det_log, Si_log, kXAxis, 5, 1.*cm, 0); //Вариант 2
//Si_det_pvpl= new G4PVDivision("Si_det_vol_pvpl", Si_det_log, Si_log, kXAxis, 5, 1.*cm, 3.*cm); // Вариант 3
G4PVDivision

## Slide 36
Nested parameterization (вложенная параметризация)
При моделировании экспериментальных установок ячеистой структуры, состоящих из одинаковых детекторов без промежутков между ними, можно вместо трёхмерной параметризации G4PVParameterised использовать специальную параметризацию G4VNestedParameterisation.
Класс G4VNestedParamentrisation является наследником класса G4VPVParameterization
При таком подходе вдоль двух координатных осей реализуется копирование с использованием G4PVReplica, а вдоль координатной третьей оси реализуется одномерная параметризация.
В результате оптимизируется использование памяти и осуществляется более быстрая навигация по ячейкам созданной структуры, что особенно заметно при возрастания числа детекторов.

## Slide 37
Чисто виртуальные методы
класса G4VNestedParamentrisationдолжны быть реализованы в классе - наследнике
Nested parameterization

## Slide 38
ComputeMaterials возвращает указатель на материал данного детектора, который идентифицируется своим номером копии и двумя номерами родительских копий.
Индекс копии вдоль первой оси определяется как: parentTouch GetCopyNumber(1);
вдоль второй оси: parentTouch GetCopyNumber(0);
вдоль третьей оси: repNo.
GetNumberOfMaterial возвращает значение, которое интерпретируется как полное число используемых материалов nMaterial.
GetMaterial может возвращать индекс материала idx в диапазоне [0, nMaterial-1].
Nested parameterization

## Slide 39
Объект класса G4VNestedParameterisation может использоваться как аргумент конструктора G4PVParameterised.
Вложенная параметризация уже существующих физических объёмов не поддерживается.
При создании вложенной параметризации все используемые объёмы должны быть повторяющимися копиями вдоль соответствующего направления.
Все используемые объёмы НЕ ДОЛЖНЫ быть размещены как физические.
Nested parameterization

## Slide 40
ПРОЕКТ “Detector_Parameterisation3D”.
Материнский объём
world_mat = nist->FindOrBuildMaterial("G4_AIR");
Si_box = new G4Box("Si_vol", 10. * cm, 10. * cm, 10. * cm);
Si_log = new G4LogicalVolume(Si_box, world_mat,"Si_vol_log");
Si_vect = G4ThreeVector(0, 0, 10.*cm);
new G4PVPlacement(ZERO_RM, Si_vect, Si_log, "Si_vol_pvpl", world_log, 0, false, 0);
Создание копий вдоль оси Х
Si_mat=nist->FindOrBuildMaterial("G4_Si");
Si_det_box = new G4Box("Si_det_box", 1. * cm, 10. * cm, 10. * cm);
Si_det_log = new G4LogicalVolume(Si_det_box, Si_mat,"Si_det_log");
new G4PVReplica("Si_det_pvpl", Si_det_log, Si_log, kXAxis, 10, 2.*cm);
Создание копий вдоль оси Y
Si_det_box2 = new G4Box("Si_det_box2", 1. * cm, 1. * cm, 10. * cm);
Si_det_log2 = new G4LogicalVolume(Si_det_box2, Si_mat,"Si_det_log2");
new G4PVReplica("Si_det_pvpl2", Si_det_log2, Si_det_log, kYAxis, 10, 2.*cm);
Nested parameterization
Память выделена, объём не размещён

## Slide 41
Nested parameterization
Создание объёма для копирования вдоль оси Z
Si_det_box2 = new G4Box("Si_det_box2", 1. * cm, 1. * cm, 10. * cm);
Si_det_log2 = new G4LogicalVolume(Si_det_box2, Si_mat,"Si_det_log2");
Размещение параметризованных копий объёма в материнском объёме. Вложенная параметризация.
Si_det_Parameterisation* Si_det = new Si_det_Parameterisation();
new G4PVParameterised("small_det_box", small_det_log, Si_det_log2, kZAxis, 10, Si_det);
Параметризация положения копий в материнском объёме.
void Si_det_Parameterisation::ComputeTransformation (const G4int copyNo, G4VPhysicalVolume* physVol) const
{
G4double Xposition= 0.* cm;
G4double Yposition= 0.* cm;
G4double Zposition= 0.* cm;
Zposition = -9.*cm + (2.*cm)*copyNo; G4ThreeVector origin(Xposition,Yposition,Zposition);
physVol->SetTranslation(origin); physVol->SetRotation(0);
}

## Slide 42
Параметризация размера.
void Si_det_Parameterisation::ComputeDimensions (G4Box& Si_det_box, const G4int, const G4VPhysicalVolume*) const
{
G4double XhalfLength = 1.* cm;
G4double YhalfLength = 1 * cm;
G4double ZhalfLength = 1.* cm;
Si_det_box.SetXHalfLength(XhalfLength);
Si_det_box.SetYHalfLength(YhalfLength);
Si_det_box.SetZHalfLength(ZhalfLength);
}
Параметризация материала (заглушка).
G4Material* Si_det_Parameterisation::ComputeMaterial (G4VPhysicalVolume* physVol, const G4int copyNo, const G4VTouchable *parentTouch)
{
G4Material* mat;
G4NistManager* nist;
nist = G4NistManager::Instance();
mat=nist->FindOrBuildMaterial("G4_Si");
return mat;
}
Nested parameterization

## Slide 43
Параметризация положения копий в материнском объёме.
void Si_det_Parameterisation::ComputeTransformation (const G4int copyNo, G4VPhysicalVolume* physVol) const
{
G4double Xposition= 0.* cm;
G4double Yposition= 0.* cm;
G4double Zposition= 0.* cm;
Zposition = -9.*cm + (2.*cm)*copyNo;
G4ThreeVector origin(Xposition,Yposition,Zposition);
physVol->SetTranslation(origin);
physVol->SetRotation(0);
}
Полное число материалов (заглушка).
G4int Si_det_Parameterisation::GetNumberOfMaterials() const
{
return 1;
}
Индекс материала (заглушка).
G4Material* Si_det_Parameterisation::GetMaterial(G4int num) const
{
G4Material* mat;
G4NistManager* nist; nist = G4NistManager::Instance();
mat=nist->FindOrBuildMaterial("G4_Si");
return mat;
}
Nested parameterization